ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ РАБОЧИХ ОРГАНОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ЛИСТЬЕВ ТАБАКА К СУШКЕ

Огняник А.В.

ГНУ Всероссийский научно- исследовательский институт табака, махорки и табачных изделий, г.Краснодар

В статье представлены результаты теоретических и экспериментальных исследований по разработке рабочего органа для полистной расщипки и ориентации листьев табака при подготовке их сушке. Показана эффективность его использования, полученная по результатам ведомственных испытаний.

Технология производства табачного сырья сопряжена с большими затратами трудовых, материальных и энергетических ресурсов. На производство 1 тонны ферментированного табачного сырья необходимо затратить свыше 1200 чел-ч, израсходовать около 1,5 тонны условного топлива. Для устранения этих недостатков требуется разработка рабочих органов для полистного разделения пачек табачных листьев и ориентированной равномерной подачи.

Целью исследований являлось повышение производительности процесса подготовки листьев табака к сушке путем разработки рабочего органа для полистного разделения пачек табачных листьев и их ориентации.

Разработана принципиальная схема рабочего органа для полистного разделения пачек табачных листьев и их ориентации (рисунок 1). Устройство содержит барабан 1 , расположенный под углом к горизонту для перемещения табачных листьев, лопасти 2, расположенные параллельно образующей барабана, приводные катки 3, подающий транспортер 4 и выносной транспортер 5. На входе и выходе барабана 1 имеются торцевые стенки 6, 7 с приемным 8 и выходным 9 окнами соответственно.

Устройство работает следующим образом. Листья подаются на подающий транспортер 4, который перемещает их к приемному окну 8. С подающего транспортера 4 пачки листьев через приемное окно 8 попадают в барабан 1 и падают в сектора между лопастями 2.

|  | Рисунок 1 – Схема устройства для полистного разделения пачек табачных листьев |
| --- | --- |

Барабан 1 вращается и лопасти 2 подхватывают пачки листьев, поднимают их до положения, когда сила тяжести превысит силу трения и пачки соскальзывают с лопасти вниз, при ударе о стенку барабана 1 или ребро лопасти 2, пачки испытывают сдвиговые нагрузки и разбиваются полистно. Перемещение листьев в барабане 1 осуществляется за счет угла наклона оси барабана 1 к горизонту. Более узкие вначале лопасти 2 способствуют частому падению пачек табака, широкая часть лопастей 2 на выходе из барабана 1 способствует тому, что листья плавно и равномерно сбрасываются на выносной транспортер 5.

Теоретически обоснованы параметров рабочего органа для полистного разделения пачек табачных листьев и их ориентации.

Технологический процесс перемещения пачек листьев в барабане можно разделить на фазы: I фаза – движение пачки листьев по внутренней поверхности барабана; II фаза – перемещение пачки листьев по поверхности внутренней лопасти; III фаза – падение пачки листьев на внутреннюю поверхность барабана; IV фаза – расслоение пачки листьев под действием удара о внутреннюю поверхность барабана (рисунок 2).

Рисунок 2 – Схема рабочих органов для полистного разделения пачек табачных листьев, их ориентации и очистки от примесей

Разработана методика расчета параметров технологического процесса  и рабочих органов для полистного разделения пачек табачных листьев (таблица 1).

Таблица 1 – Методика расчета рабочих органов для полистного разделения пачек табачных листьев, их ориентации и очистки от примесей

| № п/п | Параметр | Формула |
| --- | --- | --- |
| 1 | Критическая угловая скорость барабана, мин-1 |  |
| 2 | Скорость пачки в момент удара о внутреннюю поверхность барабана, м/с |  |
| 3 | Количество работы, совершаемой за один удар пачки из листьев, Дж |  |
| 4 | Работа на разделение n листьев, Дж |  |
| 5 | Количество ударов, необходимое расщипки пачки листьев, удар |  |
| 6 | Длина барабана, м |  |
| 7 | Величина перемещения пачки по барабану в течение одного удара, м |  |
| 8 | Высота подъема пачки в барабане, м |  |
| 9 | Время поворота листа, с |  |
| 10 | Дальность полета части листа, м |  |

Принятые обозначения:  	– критическая угловая скорость барабана, мин-1; –	коэффициент парусности; –радиус цилиндра, м; –вес пачки листьев; – высота падения пачки, м; –количество листьев, шт; – скорость центра тяжести пачки листьев в начале удара, м/с; –величина перемещения пачки по барабану в течение одного удара, м; –высота подъема пачки в барабане, м; 	–угол между направлением действия силы тяжести и нормалью к средней жилке, град; 	-расстояние между г.ц. и ц.т.; –угол наклона барабана, град; –радиус барабана, м; –угол бросания части листа, град.

## Оптимизированы параметры рабочего органа для полистного разделения пачек табачных листьев с использованием математического метода планирования многофакторного эксперимента в виде центрального композиционного ортогонального плана второго порядка.

## Установлено влияние угла наклона барабана, частоты вращения барабана  и количества внутренних лопастей барабана  на производительность и степень расщипки пачек табачных листьев. Уравнение поверхности отклика для производительности от взаимодействия угла наклона, частоты вращения, количества внутренних лопастей имеет следующий вид:

(1)

где 	– производительность, кг/ч;  – угол наклона барабана, град;  – частота вращения барабана, мин; – количество лопастей.

Для нахождения экстремума уравнения (1) приравняем нулю его частные производные и решив полученную систему уравнений получим:

; ; .

Подставив полученные данные в уравнение (1) получим максимальное значение производительности  кг/ч.

Таким образом, оптимальными значениями режимных параметров являются: угол наклона барабана – 7,82°; частота вращения барабана – 20,34 мин; количество лопастей – 3,42.

Найденные оптимальные значения точно реализовать на практике не удается. Поэтому принимаются значения угла наклона барабана, частоты вращения барабана и количества лопастей наиболее близкие к оптимальным, а именно: угол наклона барабана – 8°; частота вращения барабана – 20 мин; количество лопастей – 4.

Ограничивающим фактором для определения оптимального значения производительности является степень расщипки пачек табачных листьев. Проведен многофакторный эксперимент определения влияния угла наклона барабана, частоты вращения барабана и количества внутренних лопастей барабана на степень расщипки пачек табачных листьев. Уравнение поверхности отклика для степени расщипки пачек листьев табака имеет следующий вид:

,	(2)

где       	– степень расщипки, %.

Для нахождения оптимального значения производительности проведено графическое исследование графиков влияния производительности и степени расщипки от частоты вращения барабана при различных углах наклона и количестве лопастей барабана. В результате проведенного трехфакторного эксперимента были определены оптимальные параметры и режимы работы рабочего органа для полистного разделения пачек и ориентации табачных листьев: частота вращения - 20 мин-1, количество лопастей  - 6 штук, угол наклона барабана  - 7 град.

Ведомственными испытаниями экспериментального образца рабочего органа для разделения пачек табачных листьев в составе технологической линии для подготовки листьев табака к сушке установлено, что предложенные параметры и режимы работы экспериментальных рабочих органов позволили достичь ориентированной полистной подачи табака, механизировать ручной труд и снизить затраты труда до 2,06 – 3,82 раз.